## Slide 1
107-108年度龍鑾潭與南仁湖重要濕地(國家級)基礎調查計畫
黃大駿1、梁世雄2、邱郁文3、謝國鎔1、蔡政達1、葉芳伶1 、鄭楷穎1
1嘉南藥理大學 2國立高雄師範大學 3國立成功大學
一、 計畫緣起
龍鑾潭及南仁湖都是內政部公告之國家級國家重要濕地，龍鑾潭為冬季過冬雁鴨的重要棲息地，而南仁湖則為南仁山生態保護區內的最大水域。進年來龍鑾潭的周邊環境快速變遷，廢污水也循著龍鑾潭集水區的水系進入潭內；位於墾丁國家公園東北側南仁山生態保護區的南仁湖，也面臨逐漸陸化的問題。基於國家公園之自然生態保育與經營管理需要，有必要針對二處濕地之水質及水生生物資源進行長期監測，提供確實的科學性證據，有助瞭解現況及經營管理與棲地復育成效評估，進而提供決策之參考。
二、 研究方法與過程
本研究於龍鑾潭、草潭與南仁湖共3處樣區，進行15個樣點水域生態與水質採樣(圖1)。所有樣點之水生生物皆於計畫期程中進行4次生態調查及4次水質檢測。此外，為瞭解龍鑾潭、草潭及南仁湖之泥沙沉積量，今年度於濕地14處樣點中分別設置沉沙管進行沉積量之初估。
四、民國100~109年資料比較與探討
兩處濕地100年至108年的水質大致都呈現未(稍)受污染至輕度污染之間，偶有中度污染，但是都處於優養化的狀態。龍鑾潭的水質主要受到水中的大腸桿菌菌落數及濁度與導電度影響(圖7a) 。南仁湖則是大腸桿菌菌落數及懸浮顆粒量的變化為主要影響水質變化的因子(圖7b) 。
龍鑾潭底棲生物以螺貝類與蝦類為主，數量亦維持穩定，但是種數在106年開始進行外來種移除後，有逐漸增加的趨勢(圖8a)。魚類在每年落山風季(10月至隔年3月)時，因作為候鳥食物資源，數量有減少的現象。非落山風季(4月至9月)候鳥逐漸離開後，數量逐漸增多，並在5月至8月間達到高峰。而105年外來種有明顯增加的現象，106年開始進行移除工作後，107年至109年外來種的比例有所減少，顯示移除工作應具有某種程度的效果(圖9a)。
  南仁湖底棲生物的數量大致呈現持平的現象，但種數有逐漸增加的情形，以水生昆蟲與蝦類為優勢類群(圖8b) 。魚類數量以羅漢魚佔大多數，故魚類數量大致隨羅漢魚的數量變動，原生種的數量多於外來種(圖9b)，但魚類單一化的現象較龍鑾潭更明顯。南仁湖非度冬鳥類的主要棲地，故水生生物數量的變動較不像龍鑾潭那般有規律性。
五、結論
匯整民國100年至109年各年度龍鑾潭、草潭及南仁湖水質與水生生物之結果進行分析整合與比較(表2)。綜合水質分析結果顯示，以南仁湖水質為三處濕地中狀況較佳的濕地，但是三處濕地都有優養化的情形。而水質因子中，水中顆粒物質(總菌數、總懸浮粒子、濁度)及含氮營養鹽(硝酸鹽及亞硝酸鹽)為龍鑾潭及草潭的主要影響因子，並受到季節變化(落山風季及非落山風季)與堤防狀態(人工堤防及天然土堤)等環境因子影響。南仁湖則是受到磷酸根及生物碎屑(BOD及總菌數)的影響，而水閘門的拔差造成的水位升降，也是影響的重要因子。107年將水閘門隔板完全裝上不進行移除後，水位穩定維持在較高水位的狀態，水質也維持在穩定的狀態。
  表1、水生生物調查結果表
圖2、 條
表2 、龍鑾潭、草潭及南仁湖比較
 | 龍鑾潭 | 草潭 | 南仁湖
水質評估結果 (歷年水質變化) | 未受至中度污染 (持平) | 中度污染 (持平) | 未(稍)受至中度污染 (持平)
水體優養狀況 (歷年變化) | 優養 (持平) | 優養 (持平) | 優養 (持平)
重要水質因子 | 水中顆粒物質a 導電度 | 水中顆粒物質a 導電度 | 水中顆粒物質a 導電度
環境影響因子 | 季節變化(落山風)b 堤防狀況c | — | 水閘門管理(水位)d 底質沉積物清除e
平均底棲生物豐度 (歷年變化) | 306(ind./m2) (數量持平) | 280(ind./m2) (數量漸減) | 94 (ind./m2) (數量持平)
優勢底棲生物種類 (歷年豐度變化) | 螺貝類 (數量漸減) | 螺貝類 (數量持平) | 水生昆蟲、蝦蟹類 (數量持平)
指標底棲生物 (豐度變化) | 石田螺 (數量漸減) | ── | 日本沼蝦 (數量持平)
平均魚類豐度 (歷年變化) | 17.7(ind./次) (數量持平) | 17.6(ind./次) (數量漸增) | 62.5(ind./次) (數量漸增)
優勢魚類 (歷年豐度變化) | 條 (數量持平) | ── | 羅漢魚 (數量漸增)
重要生態課題 | 魚類種類單調 魚類外來種種類增加 人為放生 人為捕捉及釣捕 紅鰭鮊數量增加 | 魚類種類單調 人為工程干擾 魚類外來種比例增 人為捕捉及釣捕 | 水位管理 魚類種類單調 魚類外來種生物量增加 沉積物產生的陸化問題 洄游路徑受阻
 | 龍鑾潭 |  |  | 馬鞍山橋 |  |  | 南側入水口 |  |  | 北側濕地 |  |  | 草潭 |  |  | 南仁湖 | 
 | 科 | 種 |  | 科 | 種 |  | 科 | 種 |  | 科 | 種 |  | 科 | 種 |  | 科 | 種
魚類 | 7 | 12 |  | 6 | 7 |  | 5 | 7 |  | 6 | 8 |  | 3 | 7 |  | 4 | 6
底棲生物 | 28 | 38 |  | 27 | 37 |  | 21 | 26 |  | 22 | 30 |  | 27 | 41 |  | 27 | 52
浮游藻類 |  | 52 |  |  | 38 |  |  | 30 |  |  | 29 |  |  | 21 |  |  | 43
附著藻類 |  | 38 |  |  | 27 |  |  | 31 |  |  | 28 |  |  | 23 |  |  | 43
浮游動物 |  | 26 |  |  | 7 |  |  | 11 |  |  | 7 |  |  | 3 |  |  | 19
圖1. (A)龍鑾潭及草潭樣點位置；(B)南仁湖樣點位置
南側入水口
出水口濕地
馬鞍山橋
圖4、臺灣石鮒
圖5、羅漢魚
圖6、日本沼蝦
圖3、石田螺
圖9、龍鑾潭(a)與南仁湖(b)魚類原生種與外來種數量比例圖
a
b
圖8、龍鑾潭(a)與南仁湖(b)歷年底棲生物數量變化圖
a
b
三、調查結果
  水域生物調查結果如表1所示。龍鑾潭魚類數量與生物量以餐條(圖2)為主，底棲生物數量與分布範圍以石田螺(圖3)最多。馬鞍山橋與南側入水口魚類都以外來種為主，底棲生物也以中高耐污性的物種為主。北側濕地，魚類的種類與龍鑾潭大致相同，但是數量與生物量皆以外來種較高。草潭的魚類數量與生物量也以外來種為主，但是仍有調查到臺灣特有種(臺灣石鮒，圖4)，底棲生物以中高耐污性的生物為主。南仁湖魚類數量與生物量皆以羅漢魚最高(圖5) ，底棲生物數量與分布範圍以日本沼蝦(圖6)最多，螺貝類的數量較為稀少。
龍鑾潭總平均沉降管累積速度為33.4±23.1cm/年，總平均密度為0.52±0.53g/cm3。平均累積高度以龍1的50.1±29.6 cm/年最高，但是沉積物密度以龍3的0.89±0.33 g/cm3最高。草潭推估每年累計高度(cm)約4.2±35.4cm，較鄰近的龍鑾潭稍快。單一樣點且僅有兩次調查數據，因此仍需有更多的調查資料以做出較符合實際狀況的判斷。南仁湖總平均每年累計高度為11.6±4.9cm/年，總平均密度為0.22±0.29g/cm3。各樣點每年累積高度在中央水域以南1 (13.3cm/年)最快，其次為南6(12.5 cm/年)，沉積物密度以南4與南6的0.32g/cm3與0.35g/cm3較高，累積速率較快的樣點與106年黃守忠等人的調查結果大致相同。但是本計畫累積速率較黃守忠等人快，造成累積速度有所差異的原因仍有待討論。但是本計畫與黃守忠等人的結果，皆以南1(黃守忠等人為主湖東側-南)與南6(黃守忠等人為主湖東側-北)將是中央水域未來最快淤滿陸化的區域。
a
b
圖7、龍鑾潭(a)與南仁湖(b)歷年水質主成份分析圖