## Slide 1
109年度港口溪水質及生物普查之成果
葉芳伶1 、鄭楷穎1 、謝國鎔2、梁世雄3、邱郁文4、黃大駿1
1嘉南藥理大學環境資源管理系2嘉南藥理大學環境工程系 3高雄師範大學生物科技系 4國立嘉義大學生物資源學系
一、 計畫緣起
墾丁國家公園擁有多條溪流，由於生態資源有其特性，因此在此記錄多種特有種。港口溪為園區內最長且流域最廣泛的溪流，由於人為干擾低，棲地多樣，因此所孕育的物種數量也較為豐富。近年溪流整治工程及盜採事件時常發生，但是礙於資訊不足，難以第一時間的掌握因應對策。因此，瞭解港口溪主流及支流棲地環境及生態資源現況為本計畫重要的目的。也期待計畫之成果，可作為後續管理處對該溪流淡水生態保育工作之參考與依據。
二、 研究方法與過程
本研究於港口溪設定9樣點。進行水域生態與水質採樣(圖一)。本研究以定點定量的方式，生物調查包括魚類、蝦蟹類、螺貝類、水棲昆蟲、底棲無脊椎動物及藻類(附著藻類)。並於109年2月、4月、7月以及9月進行總共4季的水樣與水生底棲生物採集
主流3樣點
和平橋
老佛一號橋
港口橋
支流6樣點
泰安橋(吧沙加魯溪)
欖仁橋(欖仁溪)
加都魯溪
林祿溪
永南橋(白沙彌溪)
良鑾溪
(圖一)港口溪樣點位置
三、港口溪水質環境狀況
港口溪各支流水質大多為未(稍)受污染的等級，主要受到乾季枯水期的影響，使得有機物質較為容易累積，導致各支流的水質狀況較港口溪主流來的差，除此之外，再加上樣點周圍一些人為活動所產生的民生廢水影響，使得水流量較少的樣點於枯水期時的水質呈現較差的狀況，並以良鑾溪及永南橋情況較為嚴重(表一)。
環境評估指標 | 和平橋 |  |  |  | 老佛一號橋 |  |  |  | 港口橋 |  |  | 
採樣時間 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月
河川污染指數 (RPI) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0
 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染 | 未(稍) 受污染
腐水度指數(SI) | 2.95 | 2.30 | 4.30 | 2.52 | 2.05 | 2.50 | 3.00 | 3.12 | 3.50 | 2.35 | 2.62 | 2.58
 | 中度污染 | 輕度污染 | 嚴重污染 | 中度污染 | 輕度污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度污染 | 中度污染 | 輕度污染 | 中度污染 | 中度污染
生物指數(BI) | 39 | 39 | 31 | 27 | 40 | 37 | 26 | 34 | 30 | 32 | 32 | 27
 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染 | 未受污染
科級生物指標 (FBI) | 5.19 | 4.64 | 3.98 | 4.97 | 5.37 | 4.16 | 4.87 | 4.09 | 3.48 | 3.86 | 5.96 | 5.57
 | 輕度污染 | 普通 | 優良 | 普通 | 輕度污染 | 優良 | 普通 | 優良 | 極優良 | 優良 | 中度污染 | 輕度污染
生物整合性指標(IBI) | 44 | 42 | 40 | 40 | 36 | 42 | 38 | 36 | 42 | 40 | 28 | 34
 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 差 | 普通 | 普通 | 差 | 差
溪流衝擊指數(ASI) | 21% | 25% | 27% | 27% | 20% | 21% | 31% | 26% | 30% | 20% | 21% | 28%
外來種及高耐污性的魚類比例較高
魚類總數量及重量下降
工程進入使得棲地改變，魚類組成易受到影響
高腐水度指數的藻類佔總藻類數的92.3%
(表一)港口溪水質環境評估
環境評估指標 | 泰安橋 |  |  |  | 欖仁橋 |  |  |  | 良鑾溪 |  |  |  | 永南橋 |  |  |  | 林祿溪 |  |  |  | 加都魯溪 |  |  | 
採樣時間 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月 | 2月 | 4月 | 7月 | 9月
河川污染指數(RPI) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.3 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.8 | 1.0 | 1.5
 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 中度 污染 | 中度 污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 嚴重 污染 | 中度 污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染 | 輕度 污染 | 未(稍)受污染 | 未(稍)受污染
腐水度指數(SI) | 1.52 | 1.84 | 3.80 | 2.44 | 3.04 | 2.62 | 2.88 | 2.44 | 2.36 | 2.22 | 3.00 | 2.56 | 2.09 | 3.01 | 4.47 | 2.39 | 4.33 | 3.70 | 4.00 | 3.76 | 2.00 | 2.06 | 2.27 | 2.27
 | 輕度 污染 | 輕度 污染 | 嚴重 污染 | 輕度 污染 | 中度 污染 | 中度 污染 | 中度 污染 | 輕度 污染 | 輕度 污染 | 輕度 污染 | 中度 污染 | 中度 污染 | 輕度 污染 | 中度 污染 | 嚴重 污染 | 輕度 污染 | 嚴重 污染 | 嚴重 污染 | 嚴重 污染 | 嚴重 污染 | 輕度 污染 | 輕度 污染 | 輕度 污染 | 輕度 污染
生物指數(BI) | 50 | 40 | 49 | 42 | 46 | 40 | 44 | 44 | 20 | 11 | 32 | 23 | 23 | 17 | 25 | 30 | 23 | 31 | 40 | 38 | 33 | 44 | 36 | 47
 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 輕度污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 輕度污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染 | 未受 污染
科級生物指標(FBI) | 5.15 | 4.95 | 4.26 | 4.95 | 4.21 | 5.15 | 4.89 | 4.63 | 5.91 | 6.30 | 5.93 | 5.41 | 4.94 | 7.07 | 5.95 | 5.62 | 4.09 | 5.77 | 6.27 | 6.13 | 3.79 | 6.45 | 6.15 | 5.80
 | 輕度 污染 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 | 輕度 污染 | 普通 | 普通 | 中度 污染 | 中度 污染 | 中度 污染 | 輕度 污染 | 普通 | 嚴重 污染 | 中度污染 | 輕度污染 | 優良 | 中度 污染 | 中度污染 | 中度污染 | 優良 | 中度 污染 | 中度污染 | 中度污染
生物整合性指標(IBI) | 44 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 42 | 44 | 40 | 34 | 30 | 32 | 38 | 38 | 30 | 26 | 34 | 40 | 32 | 32 | 40 | 34 | 32 | 40
 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 差 | 差 | 差 | 普通 | 普通 | 差 | 差 | 差 | 普通 | 差 | 差 | 普通 | 差 | 差 | 普通
溪流衝擊指數(ASI) | 24% | 23% | 24% | 25% | 20% | 26% | 23% | 23% | 37% | 46% | 43% | 40% | 30% | 40% | 33% | 31% | 36% | 34% | 27% | 24% | 33% | 32% | 29% | 35%
整體環境狀況以未(稍)受污染為主
  受枯水期影響
  乾季水流、水量減少導致物種數下降及調查到的外來種比例偏高
河川名稱 | 港口溪 |  |  | 吧沙加魯溪 | 港口溪 | 欖仁溪 | 註
樣站名稱 | 港口橋 | 老佛一號橋 | 和平橋 | 泰安橋 | 港口橋 | 欖仁橋 | 
種類(特性) |  |  |  |  |  |  | 
臺灣石 |  |  |  |  |  |  | ☆
臺灣鬚鱲 |  |  |  |  |  |  | ☆
高身小鰾鮈 |  |  |  |  |  |  | ☆
高屏馬口鱲 |  |  |  |  |  |  | ☆
恆春吻鰕虎 |  |  |  |  |  |  | ☆
食蚊魚 |  |  |  |  |  |  | ▲
孔雀花鱂 |  |  |  |  |  |  | ▲
線鱧 |  |  |  |  |  |  | ▲
莫三比克口孵非鯽 |  |  |  |  |  |  | ▲
尼羅口孵非鯽 |  |  |  |  |  |  | ▲
Oreochromis sp. |  |  |  |  |  |  | ▲
花身副麗魚 |  |  |  |  |  |  | ▲
蟾鬍鯰 |  |  |  |  |  |  | ▲
花鰻鱺 |  |  |  |  |  |  | 降
Lamnostoma sp. |  |  |  |  |  |  | 
黃鱔 |  |  |  |  |  |  | 原
鯽 |  |  |  |  |  |  | 原
無棘腹囊海龍 |  |  |  |  |  |  | 兩
長鰭莫鯔 |  |  |  |  |  |  | 兩
綠背龜鮻 |  |  |  |  |  |  | 兩
側帶丘塘鱧 |  |  |  |  |  |  | 兩
褐塘鱧 |  |  |  |  |  |  | 兩
珍珠塘鱧 |  |  |  |  |  |  | 降
棘鰓塘鱧 |  |  |  |  |  |  | 
黑頭阿胡鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
金黃叉舌鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
寬帶裂身鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
羅氏裂身鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
日本瓢鰭鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
寬頰瓢鰭鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
黑鰭枝牙鰕虎 |  |  |  |  |  |  | 兩
溪鱧 |  |  |  |  |  |  | 溯
黑邊湯鯉 |  |  |  |  |  |  | 兩
大口湯鯉 |  |  |  |  |  |  | 兩
河川名稱 | 港口溪 | 白沙彌溪 | 良巒溪 | 港口溪 | 林祿溪 | 港口溪 | 加都魯溪 | 註
樣站名稱 | 港口橋 | 永南橋 | 良巒溪 | 港口橋 | 林祿溪 | 港口橋 | 加都魯溪 | 
種類(特性) |  |  |  |  |  |  |  | 
臺灣石 |  |  |  |  |  |  |  | ☆
臺灣鬚鱲 |  |  |  |  |  |  |  | ☆
高身小鰾鮈 |  |  |  |  |  |  |  | ☆
高屏馬口鱲 |  |  |  |  |  |  |  | ☆
恆春吻鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | ☆
食蚊魚 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
孔雀花鱂 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
線鱧 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
莫三比克口孵非鯽 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
尼羅口孵非鯽 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
Oreochromis sp. |  |  |  |  |  |  |  | ▲
花身副麗魚 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
蟾鬍鯰 |  |  |  |  |  |  |  | ▲
花鰻鱺 |  |  |  |  |  |  |  | 降
Lamnostoma sp. |  |  |  |  |  |  |  | 
黃鱔 |  |  |  |  |  |  |  | 原
鯽 |  |  |  |  |  |  |  | 原
無棘腹囊海龍 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
長鰭莫鯔 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
綠背龜鮻 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
側帶丘塘鱧 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
褐塘鱧 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
珍珠塘鱧 |  |  |  |  |  |  |  | 降
棘鰓塘鱧 |  |  |  |  |  |  |  | 
黑頭阿胡鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
金黃叉舌鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
寬帶裂身鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
羅氏裂身鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
日本瓢鰭鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
寬頰瓢鰭鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
黑鰭枝牙鰕虎 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
溪鱧 |  |  |  |  |  |  |  | 溯
黑邊湯鯉 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
大口湯鯉 |  |  |  |  |  |  |  | 兩
四、港口溪物種群聚分析
港口溪魚類多元尺度分析結果主要分成三群，感潮帶魚類一群；受枯水期影響較嚴重的良鑾溪分為一群；其他棲地類型較為相似的分別為上游一群，下游為另一群（圖二）。
底棲生物分群與魚類類似，趕潮帶的港口橋被獨立分為一群，良鑾溪及永南橋皆受到枯水期的影響使得樣點水體呈現幾乎靜止的狀態而被分為另一群。另外一大群因爲水質及棲地類型較為相似，因此可明顯發現分為港口溪流域的中上游(泰安橋、和平橋、老佛一號橋、欖仁橋)及中下游(林祿溪、加都魯溪)兩群（圖二） 。
(圖二)魚類左及底棲生物右群聚組成分析圖
五、縱向阻隔對水生生物分布之影響
游泳能力較差的外來種
  洄游型的原生種多屬底棲性魚類，其遷移能力較游泳性魚類差
  主要是兩側洄游底棲性的魚類明顯受到攔砂壩縱向阻隔的影響
  多屬於河口性魚類
  港口溪至白沙彌溪及良鑾溪無明顯人工構造物，且水流量乾濕季差異非常大無法探討縱向阻隔的影響
攔砂壩
港口溪主流上游支流吧沙加魯溪受到攔沙壩的影響較為明顯，游泳性能力較差的原生種及外來種未於此樣點發現；港口溪中游支流欖仁橋則未受到任何人工構造物之影響，大部分物種皆可於兩樣點中調查到；港口溪下游支流部分如良鑾溪及白沙彌溪乾季期間大多呈現水體流速緩慢且水流量小的狀況，甚至水體呈現靜止的的情況，因此無法判定是否受到人工構造物的影響；其他水流量稍大的支流如林祿溪及加都魯溪皆明顯受到縱向性阻隔的影響(表二) 。
Chart: 底棲性\游泳性魚類比例
| 和平橋 | 老佛一號橋 | 港口橋 | 泰安橋 | 欖仁橋 | 良鑾溪 | 永南橋 | 林祿溪 | 加都魯溪
底棲 | 493 | 308 | 259 | 704 | 472 | 48 | 86 | 115 | 183
游泳 | 2135 | 726 | 232 | 1891 | 1118 | 141 | 701 | 748 | 509
人工構造物較多的永南橋及林祿溪底棲性魚類比例最少
  六、港口溪魚類組成
  底棲性魚類與游泳性魚類的比例，可反應棲地受工程影響的狀況。比較港口溪游泳性魚類及底棲性魚類比例發現，港口溪主流的底棲性物種比例約略為19~53%左右，支流的底棲性魚類的比例約為11~30%左右，其中工程結構物較多的永南橋及林祿溪樣點調查到的底棲性魚類佔所有樣點低(圖三)。
六、結論
綜合調查結果顯示，港口溪棲地尚屬完整，水生生物種類豐富，目前並無發現明顯污染物進入。水生生物組成除了受感潮河段的影響外，也明顯受到乾季枯水期的影響。由於該流域中大多物種對於水質污染及工程擾動均較敏感，因此，維護溪流水質及棲地天然度為港口溪流域爾後重要的管理方向。
(表二)港口溪魚類之縱向分布
調查時港口溪中游段發現粗鋤蛇鰻屬(Lamnostoma)的新種，該物種後續將由海洋大學水產養殖學系邱詠傑及陳鴻鳴教授與海洋生物研究所邵廣昭講座教授鑑定後進行命名。
(圖三)底棲性魚類及游泳性魚類比例圖